Ausschreibungstexte

für

ZANKER Warmwassergeräte

Stand: Januar 2019

EHT Haustechnik GmbH

Markenvertrieb ZANKER

Gutenstetter Str. 10

D-90449 Nürnberg

E-Mail		info@eht-haustechnik.de

Website	http://www.zanker-haustechnik.de

Technische Beratung

Tel.		+49 911 9656-252

Fax		+49 911 9656-222

E-Mail		technik@eht-haustechnik.de

Auf Wunsch sind die Ausschreibungstexte auch auf CD (Format: docx, pdf) erhältlich.

Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis

Inhalt												Seite

Durchlauferhitzer vollelektronisch	4

DE 24 EL TOP, 24 kW umschaltbar	4

DE 27 E TOP, 27 kW	5

FBM TOP	5

Durchlauferhitzer elektronisch	6

DE 18 E, 18 kW	6

DE 24 EL, 24 kW, umschaltbar	7

DE 27 E, 27 kW	8

DE 13 KE, 11/13,5 kW, 400 V, weiß	9

DE 13 KE TOP, 11/13,5 kW, 400 V, weiß	9

AS Herd Kompakt	10

Durchlauferhitzer elektronisch ES	11

DE 18 ES, 18 kW	11

DE 21 ES, 21 kW	12

DE 24 ES, 24 kW	13

Durchlauferhitzer hydraulisch	14

DE 13, 13 kW	14

DE 18, 18 kW	14

DE 21, 21 kW	15

DE 24, 24 kW	15

Armaturen und Zubehör für Duchlauferhitzer	16

ADEo 70 WD	16

Z 674	16

MR 110	16

MR 111	17

MR 112	17

Klein-Durchlauferhitzer hydraulisch/elektronisch	18

Klein-Durchlauferhitzer MDO offen (drucklos)	18

MDO 35, 3,5 kW, 230 V, weiß	18

MDO 44, 4,4 kW, 230 V, weiß	18

MDO 57, 5,7 kW, 230 V, weiß	19

Klein-Durchlauferhitzer MDG geschlossen (druckfest)	20

MDG 35, 3,5 kW, 230 V, weiß	20

MDG 44, 4,4 kW, 230 V, weiß	20

MDG 57, 5,7 kW, 230 V, weiß	21

MDG 65, 6,5 kW, 230 V, weiß	21

Klein-Durchlauferhitzer elektronisch (drucklos + druckfest)	22

MD 35 E, 3,5 kW, 230 V, weiß	22

MD 44 E, 4,4 kW, 230 V, weiß	22

MD 57 E, 5,7 kW, 230 V, weiß	23

MD 65 E, 6,5 kW, 230 V, weiß	23

Spezialarmaturen für Klein-Durchlauferhitzer	24

Ü 136	24

AHo 40 MTH	24

Kleinspeicher 5 Liter	25

WO 5-S, 2 kW, 230 V, weiß	25

WO 5 U-S, 2 kW, 230 V, weiß	25

WO 5 M, 2 kW, 230 V, weiß	26

WO 5 U-TS, 2 kW, 230 V, weiß	26

WO 5 U-TS mit Armatur Ü 230, 2 kW, 230 V, weiß	27

WO 5-U-No Drop TS, 2 kW, 230 V, weiß	28

WO 5-U-No Drop TS mit Armatur Ü 230	29

Kleinspeicher 10 Liter	30

WO 10, 2 kW, 230 V, weiß	30

WO 10 U-TS, 2 kW, 230 V, weiß	30

Armaturen für offene, drucklose Geräte	31

AHo 50 WD mit Umschaltung Wanne/Brause	31

AHo 50	31

Ü 230	31

Wandspeicher offen/geschlossen	32

WG 30 M, 30 l, 2-6 kW, 230/400V	32

WG 50 M, 50 l, 2-6 kW, 230/400V	33

WG 80 M, 80 l, 2-6 kW, 230/400V	34

WG 100 M, 100 l, 2-6 kW, 230/400V	35

WG 120 M, 120 l, 2-6 kW, 230/400V	36

WG 150 M, 150 l, 2-6 kW, 230/400V	37

WG 30 ZP, 30 l, 2-6 kW, 230/400 V	38

WG 50 ZP, 50 l, 2-6 kW, 230/400 V	38

WG 80 ZP, 80 l, 2-6 kW, 230/400 V	39

WG 100 ZP, 100 l, 2-6 kW, 230/400 V	39

WG 120 ZP, 120 l, 2-6 kW, 230/400 V	40

WG 150 ZP, 150 l, 2-6 kW, 230/400 V	40

Wandspeicher Einkreis geschlossen	41

WG 30 EP, 30 l, 2 kW, 230 V	41

WG 50 EP, 50 l, 2 kW, 230 V	42

WG 80 EP, 80 l, 2 kW, 230 V	43

WG 100 EP, 100 l, 2 kW, 230 V	44

Armaturen für offene, drucklose Geräte	45

AHo 50 WD mit Umschaltung Wanne/Brause	45

AHo 50	45

Ventilkombinationen für WG 10 und WG 30 EP - WG 150 EP	46

AD 786 bis 4,8 bar	46

AD 796 bis 10 bar	46

ADA 787 bis 4,8 bar	46

Standspeicher geschlossen	47

SGZ 200 M, 200l, 2-6 kW, 230/400V, weiß	47

SGZ 300 M, 300l, 2-6 kW, 230/400V, weiß	48

SGZ 400 M, 400l, 2-6 kW, 230/400V, weiß	49

SGZ 200 C, 200l, 2-6 kW, 230/400V, weiß	50

SGZ 300 C, 300l, 2-6 kW, 230/400V, weiß	51

SGZ 400 C, 400l, 2-6 kW, 230/400V, weiß	52

SGZ 600 C, 600l, 2-6 kW, 230/400V, weiß	53

WDS 600 C	53

Sicherheitsventil/-gruppe für SGZ 200 – SGZ 400	54

AD 831	54

AD 832	54

Zeigerthermometer für SGZ 200 - SGZ 400	55

ZT 2	55

ZT 34	55

Inhaltsverzeichnisanfang

Durchlauferhitzer vollelektronisch

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER vollelektronischer Durchlauferhitzer DE 24 EL TOP, 24 kW umschaltbar Durchlauferhitzer, vollelektronisch geregelt, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Gradgenaue Temperaturwahl durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares Multifunktionsdisplay. Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energieverbrauch und Uhrzeit. Zwei Speichertasten für individuell einstellbare Temperaturen. Komfortfunktion: ECO-Taste, Wassermengenautomatik, Duschprogramm, ÖKO-Funktion für energiesparenden Betrieb. Temperaturfunktaster zur einmaligen Temperaturwahl für den nächsten Zapfvorgang. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung. Elektronische Luftblasenerkennung. Prozessgesteuertes Motorventil für gradgenaue Wassertemperatur bei maximaler Durchflussmenge. Temperaturwahl von 30 °C bis 60 °C. Integriertes Diagnosesystem. Für Zulauftemperaturen bis maximal 60°C (z. B. solar vorgewärmtes Wasser) geeignet. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Zum Anschluss an Kunststoffrohrinstallationen mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Schnellspanner, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz Anschlussleistung : 18/21/24 kW, umschaltbar Absicherung : 3 x 32 A (18/21 kW) : 3 x 35 A (24 kW) Temperaturwahl : 30°C - 60°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 9,9 / 11,6 / 13,2 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 2,5 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : > 900 Ohm cm (bei < 15°C) : > 1200 Ohm cm (bei > 25 °C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,2 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 24 EL TOP E-Nummer : 222 410 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER vollelektronischer Durchlauferhitzer DE 27 E TOP, 27 kW Durchlauferhitzer, vollelektronisch geregelt, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Gradgenaue Temperaturwahl durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares Multifunktionsdisplay. Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energieverbrauch und Uhrzeit. Zwei Speichertasten für individuell einstellbare Temperaturen. Komfortfunktion: ECO-Taste, Wassermengenautomatik, Duschprogramm, ÖKO-Funktion für energiesparenden Betrieb. Temperaturfunktaster zur einmaligen Temperaturwahl für den nächsten Zapfvorgang. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung. Elektronische Luftblasenerkennung. Prozessgesteuertes Motorventil für gradgenaue Wassertemperatur bei maximaler Durchflussmenge. Temperaturwahl von 30 °C bis 60 °C. Integriertes Diagnosesystem. Für Zulauftemperaturen bis maximal 60°C (z. B. solar vorgewärmtes Wasser) geeignet. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Zum Anschluss an Kunststoffrohrinstallationen mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Schnellspanner, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz Anschlussleistung : 27 kW Absicherung : 3 x 40 A (27 kW) Temperaturwahl : 30°C - 60°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 14,9 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 2,5 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : > 900 Ohm cm (bei < 15 °C ) : > 1200 Ohm cm bei > 25 °C ) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,2 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 27 E TOP E-Nummer : 222 411 |  |

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Temperaturfunktaster f. DE..TOP FBM TOP Im Normalbetrieb des DE 24 EL TOP bzw. DE 27 E TOP ist über alle vier Tasten eine Temperatureinstellung möglich. Die Temperaturen von 38 °C und 55 °C sind fest hinterlegt und können mit den +/- Tasten individuell eingestellt werden. Im ECO-Modus wird die ECO-Funktion bei Betätigung einer beliebigen Taste des Temperaturfunktasters für die nächste Zapfung aufgehoben. Reichweite im Gebäude ca. 25 m, sowie durch 2 Wände oder eine Geschossdecke. Ein Temperaturfunktaster ist Bestandteil des Gerätes. Es können bis zu 4 Temperaturfunktaster pro Gerät angemeldet werden. Fabrikat : ZANKER Modell : FBM TOP E-Nummer : 227 544 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Durchlauferhitzer elektronisch

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer DE 18 E, 18 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guter Temperaturkonstanz. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 18 kW Absicherung : 3 x 25 A Temperaturwahl : ca. 30°C - 60°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 9,9 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 3,0 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei <15°C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 18 E E-Nummer : 222 404 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer DE 24 EL, 24 kW, umschaltbar Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guter Temperaturkonstanz. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 18/21/24 kW, umschaltbar Absicherung : 3 x 32 A (18/21 kW) 3 x 35 A(24 kW) Temperaturwahl : ca. 30°C - 60°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 9,9/11,6/13,2 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 3,0 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei <15° C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 24 EL E-Nummer : 222 406 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer DE 27 E, 27 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guter Temperaturkonstanz. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 27 kW Absicherung : 3 x 40 A Temperaturwahl : ca. 30°C - 60°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 14,9 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 3,0 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15°C ) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 27 E E-Nummer : 222 407 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Kompakt-Durchlauferhitzer DE 13 KE, 11/13,5 kW, 400 V, weiß Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit wählbarer Leistung 11 kW oder 13,5 kW. Untertisch-Montage, zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen in druck- oder druckloser Betriebsweise über außenliegende 3/8" Wasseranschlüsse. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Temperaturwahl bei Installation von 20 bis 60 Grad C (Festeinstellung). Elektronisches Sicherheitssystem und elektronische Luftblasenerkennung. Serienmäßig mit 700 mm langer flexibler Elektroanschlussleitung. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 11 / 13,5 kW Einschaltmenge : 2,0 l/min Druckverlust bei Einschaltmenge 2,5 Ltr./ min. : 0,02 MPa Blankdraht-Heizsystem mit : 1000 Ohm cm max. zulässige Zulauftemperatur : 70 Grad C Schutzart : IP 25 Maße (H/B/T) : 293/188/87 Gewicht mit Wasserfüllung : 2,7 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE13 KE E-Nummer : 230 766 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Kompakt-Durchlauferhitzer DE 13 KE TOP, 11/13,5 kW, 400 V, weiß Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit wählbarer Leistung 11 kW oder 13,5 kW und serienmäßig mit Funk-Fernbedienung. Untertisch-Montage, zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen in druck- oder druckloser Betriebsweise über außenliegende 3/8" Wasseranschlüsse. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Temperatureinstellung von 20 bis 60 Grad C über die serienmäßige Funk-Fernbedienung. Elektronisches Sicherheitssystem und elektronische Luftblasenerkennung. Serienmäßig mit 700 mm langer flexibler Elektroanschlussleitung. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 11 / 13,5 kW Einschaltmenge : 2,0 l/min Druckverlust bei Einschaltmenge 2,5 Ltr./ min. : 0,02 MPa Blankdraht-Heizsystem mit : 1000 Ohm cm max. zulässige Zulauftemperatur : 70 Grad C Schutzart : IP 25 Maße (H/B/T) : 293/188/87 Gewicht mit Wasserfüllung : 2,7 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE13 KE TOP E-Nummer : 230 767 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Herdanschluss-Set AS Herd Kompakt Anschluss-Set für den elektrischen Anschluss eines DE 13 KE oder DE 13 KE Top an eine Herdanschlussdose. Die integrierte Vorrangschaltung unterbricht kurzzeitig die Stromversorgung für den Elektroherd für die Zeit der Warmwasserzapfung. Fabrikat : ZANKER Modell : AS Herd Kompakt E-Nummer : 233 048 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Durchlauferhitzer elektronisch ES

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer DE 18 ES, 18 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guten Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen (42°C und 55 °C) mit Anwendungssymbolen. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 18 kW Absicherung : 3 x 32 A Temperaturwahl : 42°C oder 55°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 9,9 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 3,0 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15°C ) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 3,6 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 18 ES E-Nummer : 228 843 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer DE 21 ES, 21 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guten Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen (42°C und 55 °C) mit Anwendungssymbolen. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 21 kW Absicherung : 3 x 32 A Temperaturwahl : 42°C oder 55°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 11,6 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 3,0 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15°C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 3,6 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 21 ES E-Nummer : 228 844 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer DE 24 ES, 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guten Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen (42°C und 55 °C) mit Anwendungssymbolen. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 24 kW Absicherung : 3 x 35 A Temperaturwahl : 42°C oder 55°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 13,2 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Mindestdurchfluss : 3,0 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15°C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 3,6 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 24 ES E-Nummer : 228 845 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Durchlauferhitzer hydraulisch

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer DE 13, 13 kW Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsabschaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschaltung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit Montageschablone. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz Anschlussleistung : 13,5 kW Teillaststellung Stufe I / II : 4,6/10,6 kW Absicherung : 3 x 20 A Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 7,4 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Einschaltmenge Stufe I / II : 2,4 l/min / 3,9 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15 °C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 13 E-Nummer : 222 400 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer DE 18, 18 kW Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsabschaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschaltung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit Montageschablone. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz Anschlussleistung : 18 kW Teillaststellung Stufe I / II : 6,3/14,3 kW Absicherung : 3 x 32 A Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 9,9 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Einschaltmenge Stufe I / II : 3,0 / 4,9 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15°C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 18 E-Nummer : 222 401 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer DE 21, 21 kW Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsabschaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschaltung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit Montageschablone. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz Anschlussleistung : 21 kW Teillaststellung Stufe I / II : 7,4/16,8 kW Absicherung : 3 x 32 A Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 11,6 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Einschaltmenge Stufe I / I I : 3,5 / 5,6 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15 °C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 21 E-Nummer : 222 402 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer DE 24, 24 kW Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsabschaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschaltung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit Montageschablone. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz Anschlussleistung : 24 kW Teillaststellung Stufe I / II : 8,3/19,0 kW Absicherung : 3 x 35 A Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 13,2 l/min (rechnerisch bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Einschaltmenge Stufe I / II : 4,1 / 6,3 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ohm cm (bei < 15 °C) Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : DE 24 E-Nummer : 222 403 |  |

Armaturen und Zubehör für Duchlauferhitzer

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Armatur für Druck-Durchlauferhitzer ADEo 70 WD Einhebel Badewandbatterie (druckfest) zur Wandmontage, mit automatischer Umschaltung Wanne/Dusche, mit Metall Brauseschlauch 1250 mm und Handbrause. Kaltwasseranschluss wahlweise über Durchlauferhitzer oder Armaturenanschluss, zwei Messing-Anschlussrohre 16 x 1, 300 mm lang, Messing-Gehäuse Chrom-Oberfläche. Anwendung Wanne / Dusche Ausführung Einhebelmischer Betätigung Hebel Montageart Wandbatterie Oberfläche verchromt Anschluss Kupferrohr Fabrikat ZANKER Modell ADEo 70 WD E-Nummer 232 619 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Anschlussrohre Z 674 Für Untertischmontage bei DE E, DE EL und DE 24 EL TOP und DE 27 E TOP. Fabrikat : ZANKER Modell : Z 674 E-Nummer : 186 780 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Montagerahmen MR 110 Universal-Montagerahmen mit Rückwand und elektrischer Verdrahtung. Besonders geeignet für besondere Montagebedingungen, z. B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen. Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um ca. 30 mm. Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Verlängerungskabel, 2 Hahnverlängerungen 1/2“, Kabeltülle. Hinweis: Bei Verwendung des Montagerahmens MR 110 reduziert sich die Schutzart auf IP 24 Fabrikat : ZANKER Modell : MR 110 E-Nummer : 227 701 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Montagerahmen MR 111 Rohrbausatz Versatzmontage inkl. Universal-Montagerahmen. Vertikale Verschiebung des Gerätes gegenüber dem Wasseranschluss um ca. 90 mm ± 10 mm nach unten. Der Universalrahmen schafft den erforderlichen Hohlraum hinter dem Gerät, um den Rohrbausatz aufzunehmen. Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm. Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, je 2 Doppelnippel 1/2“, Befestigungsscheiben, Rohrbaugruppen, Hahnverlängerungen 1/2“ und Dichtungen. Hinweis: Bei Verwendung des Montagerahmens MR 111 reduziert sich die Schutzart auf IP 24. Fabrikat : ZANKER Modell : MR 111 E-Nummer : 227 702 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Montagerahmen MR 112 Rohrbausatz inkl. Universal-Montagerahmen. Zur Installation auf vorhandene Gas-Wasserheizer-Anschlüsse (KW links und WW rechts). Der Universalrahmen schafft den erforderlichen Hohlraum hinter dem Gerät, um den Rohrbausatz aufzunehmen. Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm. Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Rohrbaugruppe 1/2“ und Dichtungen. Hinweis: Bei Verwendung des Montagerahmens MR 112 reduziert sich die Schutzart auf IP 24. Fabrikat : ZANKER Modell : MR 112 E-Nummer : 227 703 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Klein-Durchlauferhitzer hydraulisch/elektronisch

Klein-Durchlauferhitzer MDO offen (drucklos)

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Klein-Durchlauferhitzer MDO 35, 3,5 kW, 230 V, weiß Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) im exklusiven Design. Für die Versorgung einer Entnahmestelle. Zur Universalmontage Über- und Untertisch. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Gerät komplett mit in der Rückwand integrierter Wandbefestigung. Metall-Wasseranschlüsse, Anschlusskabel mit Schukostecker. Übertischmontage nur mit offener (druckloser) Spezial-Armatur für Klein-Durchlauferhitzer. Mit beigefügtem speziellen Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher offener Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 3,5 kW Absicherung : 1 x 16 A Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 2,0 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MDO 35 E-Nummer : 222 117 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Klein-Durchlauferhitzer MDO 44, 4,4 kW, 230 V, weiß Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) im exklusiven Design. Für die Versorgung einer Entnahmestelle. Zur Universalmontage Über- und Untertisch. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Gerät komplett mit in der Rückwand integrierter Wandbefestigung. Metall-Wasseranschlüsse, mit Anschlusskabel. Übertischmontage nur mit offener (druckloser) Spezial-Armatur für Klein-Durchlauferhitzer. Mit beigefügtem speziellen Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher offener Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 4,4 kW Absicherung : 1 x 20 A Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 2,5 l/min Temperaturerhöhung ca . : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MDO 44 E-Nummer : 222 118 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Klein-Durchlauferhitzer MDO 57, 5,7 kW, 230 V, weiß Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) im exklusiven Design. Für die Versorgung einer Entnahmestelle. Zur Universalmontage Über- und Untertisch. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Gerät komplett mit in der Rückwand integrierter Wandbefestigung. Metall-Wasseranschlüsse, mit Anschlusskabel. Übertischmontage nur mit offener (druckloser) Spezial-Armatur für Klein-Durchlauferhitzer. Mit beigefügtem speziellen Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher offener Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 5,7 kW Absicherung : 1 x 25 A Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 3,3 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MDO 57 E-Nummer : 222 119 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Klein-Durchlauferhitzer MDG geschlossen (druckfest)

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Klein-Durchlauferhitzer MDG 35, 3,5 kW, 230 V, weiß Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück. Festanschluss. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 3,5 kW Absicherung : 1 x 16 A Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 2,0 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MDG 35 E-Nummer : 222 123 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Klein-Durchlauferhitzer MDG 44, 4,4 kW, 230 V, weiß Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück. Festanschluss. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 4,4 kW Absicherung : 1 x 20 A Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 2,5 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MDG 44 E-Nummer : 222 124 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Klein-Durchlauferhitzer MDG 57, 5,7 kW, 230 V, weiß Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück. Festanschluss. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 5,7 kW Absicherung : 1 x 25 A Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 3,3 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MDG 57 E-Nummer : 222 125 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Klein-Durchlauferhitzer MDG 65, 6,5 kW, 230 V, weiß Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück. Festanschluss. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 3/PE 400 V 50 Hz Anschlussleistung : 6,5 kW Absicherung : 1 x 25 A Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 3,3 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MDG 65 E-Nummer : 232 791 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Klein-Durchlauferhitzer elektronisch (drucklos + druckfest)

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektr. Klein-Durchlauferhitzer MD 35 E, 3,5 kW, 230 V, weiß Elektronisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Geeignet für drucklose Betriebsweise. Die Auslauftemperatur kann intern zwischen 30 und 50 Grad C vorgewählt werden. Die elektronische Regelung hält die gewählte Auslauftemperatur konstant. Die Durchflussmenge kann im Gerät voreingestellt werden. Das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Installation mit Niederdruck Armaturen. 3/8" Wasser-Schraubanschlüsse AP. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 3,5 kW Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 2,0 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MD 35 E E-Nummer : 231 005 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER elektr. Klein-Durchlauferhitzer MD 44 E, 4,4 kW, 230 V, weiß Elektronisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Geeignet für drucklose oder druckfeste Betriebsweise. Die Auslauftemperatur kann intern zwischen 30 und 50 Grad C vorgewählt werden. Die elektronische Regelung hält die gewählte Auslauftemperatur konstant. Die Durchflussmenge kann im Gerät voreingestellt werden. Das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Installation wahlweise mit Niederdruck oder Druck-Armaturen. 3/8"Wasser-Schraubanschlüsse AP. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 4,4 kW Warmwasserleistung bei Delta T=25K : 2,5 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MD 44 E E-Nummer : 231 006 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER elektr. Klein-Durchlauferhitzer MD 57 E, 5,7 kW, 230 V, weiß Elektronisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Geeignet für drucklose oder druckfeste Betriebsweise. Die Auslauftemperatur kann intern zwischen 30 und 50 Grad C vorgewählt werden. Die elektronische Regelung hält die gewählte Auslauftemperatur konstant. Die Durchflussmenge kann im Gerät voreingestellt werden. Das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Installation wahlweise mit Niederdruck oder Druck-Armaturen. 3/8"Wasser-Schraubanschlüsse AP. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 5,7 kW Warmwasserleistung bei : 3,4 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MD 57 E E-Nummer : 231 217 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER elektr. Klein-Durchlauferhitzer MD 65 E, 6,5 kW, 230 V, weiß Elektronisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Geeignet für drucklose oder druckfeste Betriebsweise. Die Auslauftemperatur kann intern zwischen 30 und 50 Grad C vorgewählt werden. Die elektronische Regelung hält die gewählte Auslauftemperatur konstant. Die Durchflussmenge kann im Gerät voreingestellt werden. Das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. 2-poliger Sicherheitstemperaturbegrenzer. Installation wahlweise mit Niederdruck oder Druck-Arma-turen. 3/8" Wasser-Schraubanschlüsse AP. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschlussspannung : 2/PE ~ 400 V 50 Hz Anschlussleistung : 6,5 kW Warmwasserleistung bei : 3,7 l/min Temperaturerhöhung ca. : 25 K max. zulässige Zulauftemperatur bis 60 Grad C (Nachheizung bis 45 Grad C) Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 143/190/82 mm Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg Fabrikat : ZANKER Modell : MD 65 E E-Nummer : 232 771 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Spezialarmaturen für Klein-Durchlauferhitzer

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Mischbatterie Ü 136 Einloch-Mischbatterie Ü 136 für MDO und MD…E Untertischmontage. Mit Schwenkauslauf und flexiblen Anschluss-Schläuchen. Fabrikat : ZANKER Modell : Ü 136 E-Nummer : 186 782 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Wandbatterie AHo 40 MTH Offene Übertischarmatur mit Schwenkauslauf und speziellem Strahlregler. Der Kaltwasseranschluss befindet sich hinten an der Armatur. Passend nur für MDO- und MD..E-Geräte. Fabrikat : ZANKER Modell : AHo 40 MTH E-Nummer : 189 632 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kleinspeicher 5 Liter

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 5-S, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Übertisch. Offener Innenbehälter aus Polypropylen. Geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellungen bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB. Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel mit Befestigungsschrauben und Dübeln. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker.Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Absicherung : 10 A Nenninhalt : 5 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,27 kWh/d Mischwassermenge von 40°C : 10 l Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer Temperaturwahl : ca. 35 – 85°C Temperaturbegrenzung : 45/55/65 °C Wasseranschlüsse : Messing Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 415/252/215 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 5 S E-Nummer : 222 161 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 5 U-S, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Untertisch. Offener Innenbehälter aus Polypropylen. Geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellungen bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB. Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel mit Befestigungsschrauben und Dübeln. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Absicherung : 10 A Nenninhalt : 5 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,27 kWh/d Mischwassermenge von 40°C : 10 l Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer Temperaturwahl : ca. 35 – 85°C Temperaturbegrenzung : 45/55/65 °C Wasseranschlüsse : Messing Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 415/252/215 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 5 U-S E-Nummer : 222 163 |  |

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 5 M, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Übertisch. Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff, hohe Wärmedämmung durch Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB, Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Absicherung : 10 A Nenninhalt : 5 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,23 kWh/d Mischwassermenge von 40°C : 10 l Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer Temperaturwahl : ca. 35 – 85°C Temperaturbegrenzung : 45/55/65 °C Wasseranschlüsse : Messing R 1/2“ Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 443/263/230 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 5-M E-Nummer : 222 160 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 5 U-TS, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, mit Thermo-Stop-Technologie für sparsamen Energieverbrauch, Untertisch. Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB, Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Absicherung : 10 A Nenninhalt : 5 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,23 kWh/d Mischwassermenge von 40°C : 10 l Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer Temperaturwahl : ca. 35 – 85°C Temperaturbegrenzung : 45/55/65 °C Wasseranschlüsse : Messing R 3/8“ Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 443/263/230 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 5 U-TS E-Nummer : 222 169 |  |

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 5 U-TS mit Armatur Ü 230, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, mit Thermo-Stop-Technologie für sparsamen Energieverbrauch, Untertisch. Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB, Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Absicherung : 10 A Nenninhalt : 5 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,23 kWh/d Mischwassermenge von 40°C : 10 l Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer Temperaturwahl : ca. 35 – 85°C Temperaturbegrenzung : 45/55/65 °C Wasseranschlüsse : Messing R 3/8“ Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 443/263/230 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 5 U-TS mit Armatur Ü 230 E-Nummer : 185 842 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 5-U-No Drop TS, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Untertischmontage. Mit No Drop-Technologie, tropft nicht beim Aufheizen und mit Thermo-Stop-Technologie für sparsamen Energieverbrauch. Offener Innenbehälter aus Polypropylen. Geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs möglich. Signallampe, rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer und separater Wandbügel mit Befestigungsschrauben. Anschlussleitung ca. 0,6 m mit Schuko-Winkelstecker. Komplett recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Absicherung : 10 A Nenninhalt : 5 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,20 kWh/d Mischwassermenge von 40°C : 10 l Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer Temperaturwahl : ca. 35 – 85°C Temperaturbegrenzung : 45/55/65 °C Wasseranschlüsse : Messing Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 436/263/230 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 8,3 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 5-U-No Drop TS E-Nummer : 222 170 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 5-U-No Drop TS mit Armatur Ü 230 Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Untertischmontage. Mit No Drop-Technologie, tropft nicht beim Aufheizen und mit Thermo-Stop-Technologie für sparsamen Energieverbrauch. Offener Innenbehälter aus Polypropylen. Geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs möglich. Signallampe, rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer und separater Wandbügel mit Befestigungsschrauben. Anschlussleitung ca. 0,6 m mit Schuko-Winkelstecker. Komplett recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Absicherung : 10 A Nenninhalt : 5 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,20 kWh/d Mischwassermenge von 40°C : 10 l Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer Temperaturwahl : ca. 35 – 85°C Temperaturbegrenzung : 45/55/65 °C Wasseranschlüsse : Messing Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 436/263/230 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 8,3 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 5-U-No Drop TS mit Armatur Ü 230 E-Nummer : 230 648 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kleinspeicher 10 Liter

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offener Kleinspeicher WO 10, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 10 Liter Inhalt für Übertischmontage. Offener Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff. Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwahlregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Temperaturwahlbegrenzung auf 38 °C, 45 °C / 55 °C / 65 °C Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel mit Befestigungsschrauben und Dübeln. Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Bereitschaftsstromverbrauch : 0,31 kWh/24h Schutzart : IP 24 Abmessungen H/B/T : 506 / 295 / 275 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 15,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 10 E-Nummer : 229 489 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Warmwasserspeicher WO 10 U-TS, 2 kW, 230 V, weiß Kleinspeicher, 10 Liter Inhalt für Untertischmontage. Mit ThermoStop-Technologie. Offener Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff. Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwahlregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Temperaturwahlbegrenzung auf 38°C, 45 °C / 55 °C / 65 °C Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel. Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Anschlussspannung : 1/N/PE~230 V 50 Hz Anschlussleistung : 2,0 kW Bereitschaftsstromverbrauch : 0,32 kWh/24h Erforderliche Mindestabsicherung : 10 A Temperaturwahl : ca. 35-85°C Schutzart : IP 24 Abmessungen H/B/T : 506 / 295 / 275 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 15,0 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WO 10 U-TS E-Nummer : 229 487 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Armaturen für offene, drucklose Geräte

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offene Wandbatterie AHo 50 WD mit Umschaltung Wanne/Brause Zweigriff Badewandbatterie für offene Übertisch-Speicher zur Wandmontage. Mit automatischer Umschaltung Wanne/Dusche. Mit Metall Brauseschlauch 1250 mm lang und Handbrause für Niederdruck-Betrieb. Zwischenstück mit Rückflussverhinderer und Drossel im Kaltwasseranschluss. Zwei Stück Messing-Anschlussrohre 16 x 1 mm, 300 mm lang. Armaturengehäuse aus Messing, mit verchromter Oberfläche. Bedienung durch zwei Oberteile G 3/8. Für offene Systeme Anwendung Wanne/Dusche Ausführung Zweigriffarmatur Betätigung Drehgriffe Montageart Wandbatterie Oberfläche verchromt Anschluss Kupferrohr Fabrikat ZANKER Modell AHo 50 WD E-Nummer 232 616 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Einloch-Temperierbatterie AHo 50 Zweigriff Küchenwandbatterie für offene Übertisch-Speicher zur Wandmontage. Mit Rohrschwenkauslauf und Strahlregler. Zwischenstück mit Rückflussverhinderer und Drossel im Kaltwasseranschluss. Zwei Stück Messing-Anschlussrohre 16 x 1 mm, 300 mm lang. Armaturengehäuse aus Messing, mit verchromter Oberfläche. Bedienung durch zwei Oberteile G 3/8. Für offene Systeme Anwendung Küche Ausführung Zweigriffarmatur Betätigung Drehgriffe Montageart Wandbatterie Oberfläche verchromt Anschluss Kupferrohr Fabrikat ZANKER Modell AHo 50 E-Nummer 232 615 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Einloch-Temperierbatterie Ü 230 Einloch-Temperierbatterie mit Schwenkauslauf für Waschtisch und Küchenspüle. Keine flexiblen Schläuche. Fabrikat ZANKER Modell Ü 230 E-Nummer 186 783 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

er

Wandspeicher offen/geschlossen

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 30 M, 30 l, 2-6 kW, 230/400V Warmwasserspeicher, 30 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar – kunststoffrohrtauglich. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Leistung Zweikreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW Leistung Einkreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Leistung Boilerbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 30 l Mischwassermenge 40°C : 58 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,5 kWh/24h Wasseranschluss : G ½ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 750/410/420 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 53,5 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 30 M E-Nummer : 182 246 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 50 M, 50 l, 2-6 kW, 230/400V Warmwasserspeicher, 50 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar – kunststoffrohrtauglich. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Leistung Zweikreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW Leistung Einkreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Leistung Boilerbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 50 l Mischwassermenge 40°C : 90 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,57 kWh/24h Wasseranschluss : G ½ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 720/510/510 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 80 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 50 M E-Nummer : 182 247 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 80 M, 80 l, 2-6 kW, 230/400V Warmwasserspeicher, 80 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar – kunststoffrohrtauglich. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Leistung Zweikreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW Leistung Einkreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Leistung Boilerbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 80 l Mischwassermenge 40°C : 158 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,72 kWh/24h Wasseranschluss : G ½ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 955/510/510 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 124 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 80 M E-Nummer : 182 248 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 100 M, 100 l, 2-6 kW, 230/400V Warmwasserspeicher, 100 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar – kunststoffrohrtauglich. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Leistung Zweikreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW Leistung Einkreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Leistung Boilerbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 100 l Mischwassermenge 40°C : 197 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,86 kWh/24h Wasseranschluss : G ½ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 955/510/510 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 145 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 100 M E-Nummer : 182 249 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 120 M, 120 l, 2-6 kW, 230/400V Warmwasserspeicher, 120 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar – kunststoffrohrtauglich. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Leistung Zweikreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW Leistung Einkreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Leistung Boilerbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 120 l Mischwassermenge 40°C : 226 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,94 kWh/24h Wasseranschluss : G ½ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 1080/510/510 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 170 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 120 M E-Nummer : 182 250 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 150 M, 150 l, 2-6 kW, 230/400V Warmwasserspeicher, 150 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar – kunststoffrohrtauglich. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Leistung Zweikreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW Leistung Einkreisbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Leistung Boilerbetrieb : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 150 l Mischwassermenge 40°C : 290 l Bereitschaftsstromverbrauch : 1,2 kWh/24h Wasseranschluss : G ½ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 24 D Abmessungen H/B/T : 1260/510/510 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 212,5 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 150 M E-Nummer : 182 251 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 30 ZP, 30 l, 2-6 kW, 230/400 V Warmwasserspeicher, 30 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert. Schutzanode. Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Ein- und Zweikreis mit verschiedenen Anschluss-leistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 Grad C bis 85 Grad C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 Grad C und "E" =40 Grad C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen. Inhalt 30 l Elektrischer Anschluss 1/N/PE 230 V, 3/N/PE 400 V Nennleistung 2-6 kW (3x2 kW) Temperatureinstellbereich 7 bis 85 Grad C Mischwassermenge von 40 Grad C 53 l Betriebsart Einkreis, Zweikreis Bereitschaftsenergieverbrauch 0,51 kWh / 24 h Schnellheizung Ja Anode Mg (DIN 4753) Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 696/392/380 mm Gewicht leer 19 kg Gewicht gefüllt 49 kg Fabrikat ZANKER Modell WG 30 ZP E-Nummer 234 202 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 50 ZP, 50 l, 2-6 kW, 230/400 V Warmwasserspeicher, 50 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert. Schutzanode. Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Ein- und Zweikreis mit verschiedenen Anschluss-leistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 Grad C bis 85 Grad C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 Grad C und "E" =40 Grad C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen. Inhalt 50 l Elektrischer Anschluss 1/N/PE 230 V, 3/N/PE 400 V Nennleistung 2-6 kW (3x2 kW) Temperatureinstellbereich 7 bis 85 Grad C Mischwassermenge von 40 Grad C 99 l Betriebsart Einkreis, Zweikreis Bereitschaftsenergieverbrauch 0,67 kWh / 24 h Schnellheizung Ja Anode Mg (DIN 4753) Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 951/392/380 mm Gewicht leer 25 kg Gewicht gefüllt 75 kg Fabrikat ZANKER Modell WG 50 ZP E-Nummer 234 203 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 80 ZP, 80 l, 2-6 kW, 230/400 V Warmwasserspeicher, 80 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert. Schutzanode. Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Ein- und Zweikreis mit verschiedenen Anschluss-leistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 Grad C bis 85 Grad C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 Grad C und "E" =40 Grad C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen. Inhalt 80 l Elektrischer Anschluss 1/N/PE 230 V, 3/N/PE 400 V Nennleistung 2-6 kW (3x2 kW) Temperatureinstellbereich 7 bis 85 Grad C Mischwassermenge von 40 Grad C 135 l Betriebsart Einkreis, Zweikreis Bereitschaftsenergieverbrauch 0,73 kWh / 24 h Schnellheizung Ja Anode Mg (DIN 4753) Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 893/492/475 mm Gewicht leer 31 kg Gewicht gefüllt 111 kg Fabrikat ZANKER Modell WG 80 ZP E-Nummer 234 204 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 100 ZP, 100 l, 2-6 kW, 230/400 V Warmwasserspeicher, 100 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert. Schutzanode. Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Ein- und Zweikreis mit verschiedenen Anschluss-leistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 Grad C bis 85 Grad C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 Grad C und "E" =40 Grad C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen. Inhalt 100 l Elektrischer Anschluss 1/N/PE 230 V, 3/N/PE 400 V Nennleistung 2-6 kW (3x2 kW) Temperatureinstellbereich 7 bis 85 Grad C Mischwassermenge von 40 Grad C 178 l Betriebsart Einkreis, Zweikreis Bereitschaftsenergieverbrauch 0,83 kWh / 24 h Schnellheizung Ja Anode Mg (DIN 4753) Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 1045/492/475 mm Gewicht leer 35 kg Gewicht gefüllt 135 kg Fabrikat ZANKER Modell WG 100 ZP E-Nummer 234 205 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 120 ZP, 120 l, 2-6 kW, 230/400 V Warmwasserspeicher, 120 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert. Schutzanode. Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Ein- und Zweikreis mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 Grad C bis 85 Grad C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 Grad C und "E" =40 Grad C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen. Inhalt 120 l Elektrischer Anschluss 1/N/PE 230 V, 3/N/PE 400 V Nennleistung 2-6 kW (3x2 kW) Temperatureinstellbereich 7 bis 85 Grad C Mischwassermenge von 40 Grad C 223 l Betriebsart Einkreis, Zweikreis Bereitschaftsenergieverbrauch 0,92 kWh / 24 h Schnellheizung Ja Anode Mg (DIN 4753) Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 1200/492/475 mm Gewicht leer 41 kg Gewicht gefüllt 161 kg Fabrikat ZANKER Modell WG 120 ZP E-Nummer 234 206 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen WG 150 ZP, 150 l, 2-6 kW, 230/400 V Warmwasserspeicher, 150 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert. Schutzanode. Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Ein- und Zweikreis mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 Grad C bis 85 Grad C einstellbar. Energiesparstellung bei "e" = 60 Grad C und "E" =40 Grad C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen. Inhalt 150 l Elektrischer Anschluss 1/N/PE 230 V, 3/N/PE 400 V Nennleistung 2-6 kW (3x2 kW) Temperatureinstellbereich 7 bis 85 Grad C Mischwassermenge von 40 Grad C 294 l Betriebsart Einkreis, Zweikreis Bereitschaftsenergieverbrauch 1,10 kWh / 24 h Schnellheizung Ja Anode Mg (DIN 4753) Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 1435/492/475 mm Gewicht leer 49 kg Fabrikat ZANKER Modell WG 150 ZP E-Nummer 234 207 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wandspeicher Einkreis geschlossen

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER geschlossener Wandspeicher WG 30 EP, 30 l, 2 kW, 230 V Geschlossener (druckfester) Warmwasser-Einkreis-Wandspeicher zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Inhalt 30 Liter. Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Stahl-Innenbehälter mit Spezialemaillierung mit Schutzanode. Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch Einkreisbetrieb. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach gewähltem Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 bis ca. 75 Grad C möglich. Automatischer Frostschutz. Auswechselbarer Edelstahlheizflansch. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 25 (strahlwassergeschützt). Anschlussart : Einkreisbetrieb Anschlussleistung : 2 kW Anschluss : 1/N/PE ~ 230 V Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 30 l Mischwassermenge bei 40°C : 56 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,69 kWh/d Wasseranschluss : G 1/2“ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 585/386/386 mm Gewicht (mit Wasserfüllung) : 49 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 30 EP E-Nummer : 232 094 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER geschlossener Wandspeicher WG 50 EP, 50 l, 2 kW, 230 V Geschlossener (druckfester) Warmwasser-Einkreis-Wandspeicher zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Inhalt 30 Liter. Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Stahl-Innenbehälter mit Spezialemaillierung mit Schutzanode. Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch Einkreisbetrieb. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach gewähltem Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 bis ca. 75 Grad C möglich. Automatischer Frostschutz. Auswechselbarer Edelstahlheizflansch. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 25 (strahlwassergeschützt). Anschlussart : Einkreisbetrieb Anschlussleistung : 2 kW Anschluss : 1/N/PE ~ 230 V Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 50 l Mischwassermenge bei 40°C : 97 l Bereitschaftsstromverbrauch : 0,94 kWh/d Wasseranschluss : G 1/2“ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 585/386/386 mm Gewicht (mit Wasserfüllung) : 75 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 50 EP E-Nummer : 232 095 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER geschlossener Wandspeicher WG 80 EP, 80 l, 2 kW, 230 V Geschlossener (druckfester) Warmwasser-Einkreis-Wandspeicher zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Inhalt 30 Liter. Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Stahl-Innenbehälter mit Spezialemaillierung mit Schutzanode. Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch Einkreisbetrieb. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach gewähltem Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 bis ca. 75 Grad C möglich. Automatischer Frostschutz. Auswechselbarer Edelstahlheizflansch. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 25 (strahlwassergeschützt). Anschlussart : Einkreisbetrieb Anschlussleistung : 2 kW Anschluss : 1/N/PE ~ 230 V Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 80 l Mischwassermenge bei 40°C : 143 l Bereitschaftsstromverbrauch : 1,10 kWh/d Wasseranschluss : G 1/2“ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 585/386/386 mm Gewicht (mit Wasserfüllung) : 110 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 80 EP E-Nummer : 232 096 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER geschlossener Einkreiswandspeicher WG 100 EP, 100 l, 2 kW, 230 V Geschlossener (druckfester) Warmwasser-Einkreis-Wandspeicher zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Inhalt 30 Liter. Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Stahl-Innenbehälter mit Spezialemaillierung mit Schutzanode. Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch Einkreisbetrieb. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach gewähltem Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 bis ca. 75 Grad C möglich. Automatischer Frostschutz. Auswechselbarer Edelstahlheizflansch. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 25 (strahlwassergeschützt). Anschlussart : Einkreisbetrieb Anschlussleistung : 2 kW Anschluss : 1/N/PE ~ 230 V Außengehäuse : Stahlblech Ober-/Unterkappe : Kunststoff Innenbehälter : Stahl mit Spezial-Emailierung Nenninhalt : 100 l Mischwassermenge bei 40°C : 186 l Bereitschaftsstromverbrauch : 1,40 kWh/d Wasseranschluss : G 1/2“ Durchflussmenge (max.) : 18 l/min Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 585/386/386 mm Gewicht (mit Wasserfüllung) : 136 kg Fabrikat : ZANKER Modell : WG 100 EP E-Nummer : 232 097 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Armaturen für offene, drucklose Geräte

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER offene Wandbatterie AHo 50 WD mit Umschaltung Wanne/Brause Zweigriff Badewandbatterie für offene Übertisch-Speicher zur Wandmontage. Mit automatischer Umschaltung Wanne/Dusche. Mit Metall Brauseschlauch 1250 mm lang und Handbrause für Niederdruck-Betrieb. Zwischenstück mit Rückflussverhinderer und Drossel im Kaltwasseranschluss. Zwei Stück Messing-Anschlussrohre 16 x 1 mm, 300 mm lang. Armaturengehäuse aus Messing, mit verchromter Oberfläche. Bedienung durch zwei Oberteile G 3/8. Für offene Systeme Anwendung Wanne/Dusche Ausführung Zweigriffarmatur Betätigung Drehgriffe Montageart Wandbatterie Oberfläche verchromt Anschluss Kupferrohr Fabrikat ZANKER Modell AHo 50 WD E-Nummer 232 616 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Einloch-Temperierbatterie AHo 50 Zweigriff Küchenwandbatterie für offene Übertisch-Speicher zur Wandmontage. Mit Rohrschwenkauslauf und Strahlregler. Zwischenstück mit Rückflussverhinderer und Drossel im Kaltwasseranschluss. Zwei Stück Messing-Anschlussrohre 16 x 1 mm, 300 mm lang. Armaturengehäuse aus Messing, mit verchromter Oberfläche. Bedienung durch zwei Oberteile G 3/8. Für offene Systeme Anwendung Küche Ausführung Zweigriffarmatur Betätigung Drehgriffe Montageart Wandbatterie Oberfläche verchromt Anschluss Kupferrohr Fabrikat ZANKER Modell AHo 50 E-Nummer 232 615 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ventilkombinationen für WG 10 und WG 30 EP - WG 150 EP

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Ventilkombination AD 786 bis 4,8 bar Verchromte Ventilkombination für den Anschluss von geschlossenen Speichern, mit Siphonablauf G1 Zoll A (R1 Zoll). Für Wasserleistungsdruck bis 4,8 bar am Geräteanschluss, G1/2 Zoll (R 1/2 Zoll), Ansprechdruck 6 bar. Fabrikat ZANKER Modell AD 786 E-Nummer 233 716 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Ventilkombination AD 796 bis 10 bar Verchromte Ventilkombination für den Anschluss von geschlossenen Speichern, mit Siphonablauf G 1 Zoll A (R 1 Zoll). Für Wasserleistungsdruck bis max. 10 bar am Geräteanschluss, G 1/2 Zoll (R 1/2 Zoll), Ansprechdruck 6 bar, mit Druckminderer. Fabrikat ZANKER Modell AD 796 E-Nummer 233 717 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Ventilkombination ADA 787 bis 4,8 bar Sicherheitsgruppe für geschlossene Wandspeicher zur Aufputzmontage bis max. 0,48 MPa (4,8 bar) am Geräteanschluss. Bestehend aus Sicherheitsventil 0,6 MPA (6 bar) Ansprechdruck, Rückschlagventil, Absperrung, Manometeranschluss. Messinggehäuse für senkrechte oder waagerechte Montage geeignet. Anschluss an Speicher G 1/2 I, Kaltwasseranschluss G 3/4 A, Tropfwasseranschluss G 1, Manometeranschluss G 1/4. Fabrikat ZANKER Modell AD 787 E-Nummer 230 765 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Standspeicher geschlossen

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Standspeicher SGZ 200 M, 200l, 2-6 kW, 230/400V, weiß Standspeicher mit 200 Liter Inhalt. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, direktemailliert, mit Magnesium-Schutzanode. Außenmantel weißer Kunststoff, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos einstellbar von ca. 35 °C bis 82 °C. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Für Ein- und Zweikreisanschluss, Taster für Schnellheizung. Geräteschalter für Umschaltung von 8 auf 4 Stunden Freigabedauer. Anschlussstutzen für Zirkulationsleitung G 1/2 (R 1/2) und Hülse für Zeigerthermometer (Sonderzubehör). Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschluss : 1/N/PE~230 V 50 Hz : 2/N/PE~400 V 50 Hz : 3/N/PE~400 V 50 Hz Anschlussleistung : 2-6 kW Inhalt : 200 l Mischwassermenge 40°C : 397 l Bereitschaftsstromverbrauch (bei 65°C/24 h) : 1,60 kW/h Durchflussmenge (max.) : 30 l/min Zul. Betriebsdruck : 6 bar Schutzart : IP 24 Abmessungen H/B/T : 1570/630/730 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 263 kg Fabrikat : ZANKER Modell : SGZ 200 M E-Nummer : 182 243 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Standspeicher SGZ 300 M, 300l, 2-6 kW, 230/400V, weiß Standspeicher mit 300 Liter Inhalt. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, direktemailliert, mit Magnesium-Schutzanode. Außenmantel weißer Kunststoff, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos einstellbar von ca. 35 °C bis 82 °C. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Für Ein- und Zweikreisanschluss, Taster für Schnellheizung. Geräteschalter für Umschaltung von 8 auf 4 Stunden Freigabedauer. Anschlussstutzen für Zirkulationsleitung G 1/2 (R 1/2) und Hülse für Zeigerthermometer (Sonderzubehör). Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschluss : 1/N/PE~230 V 50 Hz : 2/N/PE~400 V 50 Hz : 3/N/PE~400 V 50 Hz Anschlussleistung : 2-6 kW Inhalt : 300 l Mischwassermenge 40°C : 590 l Bereitschaftsstromverbrauch (bei 65°C/24 h) : 2,0 kW/h Durchflussmenge (max.) : 38 l/min Zul. Betriebsdruck : 6 bar Schutzart : IP 24 Abmessungen H/B/T : 1570/630/730 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 375 kg Fabrikat : ZANKER Modell : SGZ 300 M E-Nummer : 182 244 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Standspeicher SGZ 400 M, 400l, 2-6 kW, 230/400V, weiß Standspeicher mit 400 Liter Inhalt. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, direktemailliert, mit Magnesium-Schutzanode. Außenmantel weißer Kunststoff, geringer Bereitschaftsstromverbrauch durch hochwertige Polyurethan-Hartschaumdämmung. Temperaturwählregler stufenlos einstellbar von ca. 35 °C bis 82 °C. Energiesparstellung bei „e“ = 60 °C und „E“ = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Für Ein- und Zweikreisanschluss, Taster für Schnellheizung. Geräteschalter für Umschaltung von 8 auf 4 Stunden Freigabedauer. Anschlussstutzen für Zirkulationsleitung G 1/2 (R 1/2) und Hülse für Zeigerthermometer (Sonderzubehör). Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. Anschluss : 1/N/PE~230 V 50 Hz 2/N/PE~400 V 50 Hz 3/N/PE~400 V 50 Hz Anschlussleistung : 2-6 kW Inhalt : 400 l Mischwassermenge 40°C : 780 l Bereitschaftsstromverbrauch (bei 65°C/24 h) : 2,35 kW/h Durchflussmenge (max.) : 45 l/min Zul. Betriebsdruck : 6 bar Schutzart : IP 24 Abmessungen H/B/T : 1570/630/730 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 487 kg Fabrikat : ZANKER Modell : SGZ 400 M E-Nummer : 182 245 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Standspeicher SGZ 200 C, 200l, 2-6 kW, 230/400V, weiß Geschlossener Warmwasserspeicher (druckfest) aus Stahl, innen Spezialemaillierung und Antikorrosionsstab, für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen in Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft. Serienmäßig mit Schutzanode und Thermometer. Heizflansch in Einkreisausführung mit einzeln austauschbaren Kupferheizkörpern. Das Wasser im Speicherbehälter wird reglerabhängig auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 Grad C bis ca. 85 Grad C oder eine Temperaturbegrenzung am Temperaturwähler bei 60 Grad C möglich. Sicherheitstemperaturbegrenzer, automatischer Frostschutz. Zubehör: Schaumstoff-Wärmedämmung mit Kunststoffhülle. Qualitäts und Sicherheitszeichen: CE Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 25 (Spritzwassergeschütz). Anschluss : 1/N/PE~230 V 50 Hz : 2/N/PE~400 V 50 Hz : 3/N/PE~400 V 50 Hz Anschlussleistung : 2-6 kW Inhalt : 200 l Mischwassermenge 40°C : 392,4 l Bereitschaftsstromverbrauch (bei 65°C/24 h) : 1,9 kW/h Durchflussmenge (max.) : 30 l/min Zul. Betriebsdruck : 6 bar Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 1570/550/690 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 254 kg Fabrikat : ZANKER Modell : SGZ 200 C E-Nummer : 231 319 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Standspeicher SGZ 300 C, 300l, 2-6 kW, 230/400V, weiß Geschlossener Warmwasserspeicher (druckfest) aus Stahl, innen Spezialemaillierung und Antikorrosionsstab, für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen in Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft. Serienmäßig mit Schutzanode und Thermometer. Heizflansch in Einkreisausführung mit einzeln austauschbaren Kupferheizkörpern. Das Wasser im Speicherbehälter wird reglerabhängig auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 Grad C bis ca. 85 Grad C oder eine Temperaturbegrenzung am Temperaturwähler bei 60 Grad C möglich. Sicherheitstemperaturbegrenzer, automatischer Frostschutz. Zubehör: Schaumstoff-Wärmedämmung mit Kunststoffhülle. Qualitäts und Sicherheitszeichen: CE Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 25 (Spritzwassergeschütz). Anschluss : 1/N/PE~230 V 50 Hz : 2/N/PE~400 V 50 Hz : 3/N/PE~400 V 50 Hz Anschlussleistung : 2-6 kW Inhalt : 300 l Mischwassermenge 40°C : 581,6 l Bereitschaftsstromverbrauch (bei 65°C/24 h) : 2,2 kW/h Durchflussmenge (max.) : 38 l/min Zul. Betriebsdruck : 6 bar Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 1585/650/790 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 367 kg Fabrikat : ZANKER Modell : SGZ 300 C E-Nummer : 231 320 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Standspeicher SGZ 400 C, 400l, 2-6 kW, 230/400V, weiß Geschlossener Warmwasserspeicher (druckfest) aus Stahl, innen Spezialemaillierung und Antikorrosionsstab, für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen in Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft. Serienmäßig mit Schutzanode und Thermometer. Heizflansch in Einkreisausführung mit einzeln austauschbaren Kupferheizkörpern. Das Wasser im Speicherbehälter wird reglerabhängig auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 Grad C bis ca. 85 Grad C oder eine Temperaturbegrenzung am Temperaturwähler bei 60 Grad C möglich. Sicherheitstemperaturbegrenzer, automatischer Frostschutz. Zubehör: Schaumstoff-Wärmedämmung mit Kunststoffhülle. Qualitäts und Sicherheitszeichen: CE Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 25 (Spritzwassergeschütz). Anschluss : 1/N/PE~230 V 50 Hz : 2/N/PE~400 V 50 Hz : 3/N/PE~400 V 50 Hz Anschlussleistung : 2-6 kW Inhalt : 400 l Mischwassermenge 40°C : 767,7 l Bereitschaftsstromverbrauch (bei 65°C/24 h) : 2,7 kW/h Durchflussmenge (max.) : 45 l/min Zul. Betriebsdruck : 6 bar Schutzart : IP 25 Abmessungen H/B/T : 1755/700/840 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 454 kg Fabrikat : ZANKER Modell : SGZ 400 C E-Nummer : 231 321 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Standspeicher SGZ 600 C, 600l, 2-6 kW, 230/400V, weiß Der SGZ 600 C ist ein druckfester Warmwasserspeicher aus Stahl mit Spezialemaillierung und Antikorrosionsanode, für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen in Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft. Heizflansch in Einkreisausführung mit hochwertigen Kupferheizkörpern. Das Wasser im Speicherbehälter wird reglerabhängig auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 bis 82 °C oder eine Temperaturbegrenzung am Temperaturwähler bei 60 °C möglich. Serienmäßig mit Signalanode, Thermometer, Sicherheitstemperaturbegrenzer und automatischen Frostschutz. Für geringe Wärmeverluste ist eine Wärmedämmung als Zubehör erhältlich. Qualitäts und Sicherheitszeichen: CE Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 24 (Spritzwassergeschütz). Anschluss : 1/N/PE~230 V 50 Hz : 2/N/PE~400 V 50 Hz : 3/N/PE~400 V 50 Hz Anschlussleistung : 2-6 kW Inhalt : 600 l Mischwassermenge 40°C : 1134 l Bereitschaftsstromverbrauch (bei 65°C/24 h) : 2,9 kW/h Durchflussmenge (max.) : 40 l/min Zul. Betriebsdruck : 6 bar Schutzart : IP 24 Abmessungen H/B/T : 1685/750/1000 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 760 kg Fabrikat : ZANKER Modell : SGZ 600 C E-Nummer : 235 966 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Wärmedämmung für Standspeicher WDS 600 C Die hochwertige Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Boden-Rondell für den Standspeicher SGZ 600 C sorgt mit speziellen Grafiteinlagerungen im Vlies für geringe Wärmeverluste. Der Kunststoffaußenmantel ist in Weiß gehalten, der Deckel in Schwarz. Die Montage gestaltet sich durch eine Schnellverschlusshakenleiste sehr einfach. Fabrikat : ZANKER Modell : WDS 600 C E-Nummer : 235 967 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsventil/-gruppe für SGZ 200 – SGZ 400

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Ventilkombination ohne Druckminderer AD 831 Ventilkombination G 3/4 A (R 3/4), Messing roh. Bei Wasserleitungsdruck bis 4,8 bar. Ansprechdruck 6 bar. Passend für alle ZANKER Standspeicher von 200 bis 400 Liter und Warmwasser-Wärmepumpen. Fabrikat ZANKER Modell AD 831 E-Nummer 184 419 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Ventilkombination AD 832 Ventilkombination G 3/4 A (R 3/4), Messing roh. Bei Wasserleitungsdruck über 4,8 bar. Zusätzlich mit Druckminderer. Ansprechdruck 6 bar. Passend für alle ZANKER Standspeicher von 200 bis 400 Liter und Warmwasser-Wärmepumpen. Fabrikat : ZANKER Modell : AD 832 E-Nummer : 184 420 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Sicherheitsgruppe ZH 1, für WW-Standspeicher, 10 bar Sicherheitsgruppe G 3/4 für Elektro-/ und Kombistandspeicher bis 1000 Ltr. Inhalt. Serienmäßig mit Sicherheitsventil 0,6 MPa (6 bar) für Speicher mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von 0,6 MPa(6 bar). Beigelegte Austauschpatrone für Membran-Sicherheitsventil mit 1,0 MPa (10 bar). Serienmäßig nach DIN 1988 ausgerüstet mit Absperrventil Rückflußverhinderer mit Prüfvorrichtung (2. Absperrventile) Manometeranschluss Membran-Sicherheitsventil und Ablauftrichter. Im Ablauftrichter des Sicherheitsventils ist ein Rohrunterbrecher integriert, der ein Rücksaugen des Ablaufwassers verhindert. Das Sicherheitsventil ist zur Anpassung an unterschiedliche Einbauverhältnisse durch Verschraubungsanschluss drehbar umsetzbar und austauschbar. Die Sicherheitsgruppe ermöglicht den Einbau als Eck- und Durchgangsform in waagerechte und senkrechte Leitungen. In senkrechten Leitungen darf die Sicherheitsgruppe nur in Durchflußrichtung von unten nach oben eingebaut werden. Fabrikat : ZANKER Modell : ZH 1 E-Nummer : 074 370 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Druckminderventil DMV/ZH 1, als Ergänzung zur ZH 1 Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1 wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar). Fabrikat : ZANKER Modell : DMV/ZH 1 E-Nummer : 074 371 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zeigerthermometer für SGZ 200 - SGZ 400

| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZANKER Zeigerthermometer ZT 2 Zeigerthermometer für SGZ 200 M. Fabrikat : ZANKER Modell : ZT 2 E-Nummer : 185 982 |  |
| Pos.: | Stck.: | Lieferungen und Leistungen: | Produktabbildung |
|  |  | ZANKER Zeigerthermometer ZT 34 Zeigerthermometer für SGZ 300 M und 400 M. Fabrikat : ZANKER Modell : ZT 34 E-Nummer : 185 983 |  |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis